### Licitación M/24

### Mantenimiento por Niveles de Servicio de Ruta 1

### Tramo comprendido entre: Anillo Colector de los Accesos a Montevideo–by pass Libertad (Ruta 45).

### COMUNICADO Nº 3.

# Al amparo de lo establecido en la cláusula 11, del literal B de la sección 1 - Instrucciones se procede a realizar las siguientes enmiendas:

# Se modifica el cuadro de Presentación de la Oferta de la cláusula 4 del capitulo 1 de la sección 7 –Especificaciones y condiciones técnicas así como el párrafo donde se determina el monto total cotizado por las obras obligatorias, quedando redactada de la siguiente forma:

| RUBRO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO sin impuestos sin LLSS | MONTO sin impuestos sin LLSS | MONTO con COFIS sin LLSS | MONTO con COFIS e IVA sin LLSS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bacheo del pavimento de hormigón |  |
| Bacheo en espesor total | m2 |  |  |  |  |  |
| Reposición de juntas transversales y esquina de losa | m2 |  |  |  |  |  |
| Reparación de bordes de juntas y grietas | m2 |  |  |  |  |  |
| Mejora del pavimento |  |  |  |  |  |  |
| Reparación de fisuras | c/u |  |  |  |  |  |
| Reacondicionamiento de juntas pavimento – banquina | m |  |  |  |  |  |
| Excavación no clasificada | m3 |  |  |  |  |  |
| Escarificado conformación y compactación de capa de base | m2 |  |  |  |  |  |
| Cemento Pórtland para base estabilizada con cemento | Ton |  |  |  |  |  |
| Mezcla asfáltica para base negra | Ton |  |  |  |  |  |
| Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura | Ton |  |  |  |  |  |
| Mezcla asfáltica para bacheo | Ton |  |  |  |  |  |
| Mezcla asfáltica para bacheo parcial | Ton |  |  |  |  |  |
| Ejecución de riego bituminoso de imprimación | m2 |  |  |  |  |  |
| Ejecución de tratamiento bituminoso simple | m2 |  |  |  |  |  |
| Ejecución de tratamiento bituminoso sellado | m2 |  |  |  |  |  |
| Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia | m2 |  |  |  |  |  |
| Base granular con CBR >60% | m3 |  |  |  |  |  |
| Material de base estabilizado con Cemento Pórtland | m3 |  |  |  |  |  |
| Material granular para bacheo | m3 |  |  |  |  |  |
| Banquinas de material granular | m3 |  |  |  |  |  |
| Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento | m3 |  |  |  |  |  |
| Agregados pétreos finos para tratamiento | m3 |  |  |  |  |  |
| Ejecución de lechada asfáltica | m2 |  |  |  |  |  |
| Suministro transporte y elaboración de cemento asfáltico | Ton |  |  |  |  |  |
| Suministro transporte y elaboración de emulsiones asfálticas | m3 |  |  |  |  |  |
| Suministro transporte y elaboración de diluidos asfálticos | m3 |  |  |  |  |  |
| Fresado | m3 |  |  |  |  |  |
| Regularización de desnivel | m |  |  |  |  |  |
| Mejora de accesos y retornos |  |
| Excavación no clasificada | m3 |  |  |  |  |  |
| Excavación no clasificada a deposito | m3 |  |  |  |  |  |
| Escarificado, conformación y compactación de capa de base | m2 |  |  |  |  |  |
| Mezcla asfáltica para base negra | Ton |  |  |  |  |  |
| Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura | Ton |  |  |  |  |  |
| Ejecución de riego bituminoso de imprimación | m2 |  |  |  |  |  |
| Ejecución de tratamiento bituminoso doble | m2 |  |  |  |  |  |
| Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia | m2 |  |  |  |  |  |
| Sub base granular CBR >30% | m3 |  |  |  |  |  |
| Sub base granular con CBR >60% | m3 |  |  |  |  |  |
| Base granular con CBR >80% | m3 |  |  |  |  |  |
| Banquinas de material granular CBR >80% | m3 |  |  |  |  |  |
| Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento | m3 |  |  |  |  |  |
| Alcantarilla de caños de resistencia especial de 60 cm de diámetro (sin cabezales) | m |  |  |  |  |  |
| Hormigón armado clase VII para alcantarillas | m3 |  |  |  |  |  |
| Cabezales de hormigón armado clase VII para alcantarilla de caños | m3 |  |  |  |  |  |
| Cordones de hormigón armado clase VII | m3 |  |  |  |  |  |
| Suministro transporte y elaboración de cemento asfáltico nacional | m2 |  |  |  |  |  |
| Suministro transporte y elaboración de emulsiones asfálticas nacionales | m3 |  |  |  |  |  |
| Suministro transporte y elaboración de diluidos asfálticos nacionales | m3 |  |  |  |  |  |
| Adecuación de servicios públicos | global |  |  |  |  |  |
| Obras de mejora de desagües |  |
| Excavación no clasificada a deposito | m3 |  |  |  |  |  |
| Excavación de cuneta | m |  |  |  |  |  |
| Hormigón armado clase VII para alcantarillas | m3 |  |  |  |  |  |
| Sellado de barreras del nuevo puente Santa Lucia |  |  |  |  |  |  |
| Sellado de juntas entre piezas de barrera | c/u |  |  |  |  |  |
| Sellado de juntas entre barreras y carpeta | m. |  |  |  |  |  |
| Impermeabilización superficial 0.5m. ancho | m. |  |  |  |  |  |
| Movilización | Global |  |  |  |  |  |
| Recuperación Ambiental | Global |  |  |  |  |  |
| Señalización de Obra | Global |  |  |  |  |  |
| Camioneta con chofer | Veh.mes |  |  |  |  |  |
| Alojamiento para inspección | Casa.mes |  |  |  |  |  |
| Obras Complementarias |  |
| Sendas peatonales | m |  |  |  |  |  |
| Calzadas de servicio | m |  |  |  |  |  |
| Sonorizadores acústicos | c/u |  |  |  |  |  |
| Defensas metálicas | m |  |  |  |  |  |
| Refugios peatonales | c/u |  |  |  |  |  |
| Señalización vertical | m2 (*) |  |  |  |  |  |
| Demolición de caseta de pesaje | global |  |  |  |  |  |
| Gestión y Ejecución del Mantenimiento |  |
| Calzada y banquina | Km.mes |  |  |  |  |  |
| Faja de dominio publico y Obras de Arte | Km.mes |  |  |  |  |  |
| Seguridad Vial | Km.mes (**) |  |  |  |  |  |
| Automóvil s/chofer | Veh.mes |  |  |  |  |  |
| Automóvil c/chofer | Veh.mes |  |  |  |  |  |
| Monto total |  |
| Monto total |  |  |  |  |  |  |
| 5% Obras accesorias vinculadas al contrato |  |
| 5% Obras accesorias vinculadas al contrato |  |  |  |  |  |  |

Notas: (*) Incluye suministro y colocación de señales con postes de acuerdo a los diseños que entregará el Concedente, a las Normas de Señalización y a lo previsto en las ETCM.

(**) Todos los costos de reposición de señalización horizontal y vertical, incluye tachas reflectivas en los tramos donde hubo obra de rehabilitación de pavimento y obras complementarias, se considerarán prorrateados en la cuota de mantenimiento.

# El monto total cotizado por las obras obligatorias ( no incluye las obras complementarias ni las cuotas de mantenimiento ni los suministros de vehículos o alojamiento) con Impuestos y Leyes Sociales no podrá superar el 60% del monto total de la oferta con Impuestos y Leyes Sociales excluído el 5% de las obras accesorias vinculadas al contrato. En caso de superarse este porcentaje se reducirá el monto de las obras obligatorias y la diferencia se prorrateará en la cuota de mantenimiento de Calzada y Banquina.

# 2-Se modifica la sección 9 – Lista de Cantidades, quedando redactada de la siguiente forma:

| GRUPO | RB | RUBRO | UNIDAD | 1(+) | 1(-) | 2(+) | 2(-) | 3(+) | 3(-) | 4(+) | 4(-) | 5(+) | 5(-) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bacheo del pavimento de hormigón |  |
| 32 | 547 | Bacheo en espesor total | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12600 |
| 33 | 546 | Reposición de juntas transversales y esquina de losa | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |
| 401 | 2370 | Reparación de bordes de juntas y grietas | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 392 |
| Mejora del pavimento |  |
| 89 | 2006 | Reparación de fisuras | c/u | 96 |  |  |  |  |  |  | 260 |  | 100 |  |  |  |  |  | 456 |
| 48 | 659 | Reacondicionamiento de juntas pavimento – banquina | m | 900 | 1350 | 18 | 72 | 283 | 1454 |  | 1648 | 90 | 1396 |  |  |  |  |  | 7211 |
| 2 | 6 | Excavación no clasificada | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4200 |  |  |  |  |  |  | 4200 |
| 2 | 25 | Escarificado conformación y compactación de capa de base | m2 | 15000 | 3600 | 600 | 750 | 4200 | 3600 | 2000 | 1200 | 22500 | 5620 | 7000 |  |  | 2220 | 25000 | 93290 |
| 4 | 94 | Cemento Pórtland para base estabilizada con cemento | Ton |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 |  |  |  |  |  |  | 142 |
| 5 | 101 | Mezcla asfáltica para base negra | Ton | 30 | 30 |  |  | 60 | 60 | 31 | 31 | 30 | 30 | 121 |  |  | 270 |  | 693 |
| 5 | 102 | Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura | Ton | 1016 | 832 |  | 30 | 800 | 731 | 22330 | 22 | 786 | 786 | 5134 | 1950 | 180 | 270 | 2300 | 37167 |
| 5 | 103 | Mezcla asfáltica para bacheo | Ton | 10 | 180 |  | 9 |  |  | 200 |  | 200 |  | 75 | 200 |  |  | 600 | 1474 |
| 5 | 103-1 | Mezcla asfáltica para bacheo parcial | Ton | 20 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 40 | 30 |  |  |  | 170 |
| 6 | 111 | Ejecución de riego bituminoso de imprimación | m2 | 15000 | 3600 | 600 | 750 | 4200 | 3600 | 2000 | 1200 | 15800 | 5620 | 7000 |  |  | 2220 | 25000 | 86590 |
| 6 | 112 | Ejecución de tratamiento bituminoso simple | m2 | 10000 |  | 600 | 600 | 500 | 200 |  | 1000 | 11760 | 1900 |  |  |  |  | 25000 | 51560 |
| 6 | 114 | Ejecución de tratamiento bituminoso sellado | m2 | 50400 |  |  | 5280 |  | 32760 |  | 63000 |  | 23100 |  |  |  |  |  | 174540 |
| 6 | 118 | Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia | m2 |  |  |  |  |  |  | 126150 |  |  |  | 33600 | 16100 | 1500 | 2220 | 18000 | 197570 |
| 7 | 131 | Base granular con CBR >60% | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2270 |  |  |  |  |  |  | 2270 |
| 7 | 134 | Material de base estabilizado con Cemento Pórtland | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| 7 | 135 | Material granular para bacheo | m3 | 60 |  | 10 | 40 | 75 | 10 | 100 | 75 | 100 |  |  | 100 |  |  | 70 | 640 |
| 7 | 137 | Banquinas de material granular | m3 | 600 |  | 60 | 70 | 200 | 40 | 300 | 150 |  | 140 | 700 |  |  |  | 1250 | 3510 |
| 9 | 211 | Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento | m3 | 150 |  | 9 | 9 | 8 | 3 |  | 15 | 177 | 29 |  |  |  |  | 375 | 775 |
| 9 | 212 | Agregados pétreos finos para tratamiento | m3 | 504 |  |  | 53 |  | 328 |  | 630 | 118 | 347 |  |  |  |  |  | 1980 |
| 48 | 653 | Ejecución de lechada asfáltica | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29000 | 29000 |
| 134 | 2129 | Suministro transporte y elaboración de cemento asfáltico | Ton | 65 | 63 |  | 3 | 52 | 48 | 1359 | 3 | 61 | 49 | 322 | 131 | 11 | 33 | 174 | 2374 |
| 134 | 2130 | Suministro transporte y elaboración de emulsiones asfálticas | m3 | 66 |  | 1 | 7 | 1 | 33 | 51 | 65 | 30 | 26 | 14 | 7 | 1 | 1 | 45 | 348 |
| 134 | 2121 | Suministro transporte y elaboración de diluidos asfálticos | m3 | 18 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 19 | 7 | 9 |  |  | 3 | 30 | 107 |
| 5 | 2032 | Fresado | m3 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 133 | 283 |  | 75 | 641 |
| 140 | 2304 | Regularización de desnivel | m | 2141 | 220 |  | 120 | 240 | 678 |  | 3503 | 90 | 1396 |  |  |  |  |  | 8388 |
| Mejora de accesos y retornos |  |
| 2 | 6 | Excavación no clasificada | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2 | 7 | Excavación no clasificada a deposito | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |
| 2 | 25 | Escarificado, conformación y compactación de capa de base | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2412 |
| 5 | 101 | Mezcla asfáltica para base negra | Ton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 268 |
| 5 | 102 | Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura | Ton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 405 |
| 6 | 111 | Ejecución de riego bituminoso de imprimación | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |
| 6 | 113 | Ejecución de tratamiento bituminoso doble | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 665 |
| 6 | 118 | Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2270 |
| 7 | 128 | Sub base granular CBR >30% | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 355 |
| 7 | 131 | Sub base granular con CBR >60% | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 490 |
| 7 | 133 | Base granular con CBR >80% | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 466 |
| 7 | 137 | Banquinas de material granular CBR >80% | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 |
| 9 | 211 | Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
| 13 | 279 | Alcantarilla de caños de resistencia especial de 60 cm de diámetro (sin cabezales) | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| 13 | 261 | Hormigón armado clase VII para alcantarillas | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 13 | 281 | Cabezales de hormigón armado clase VII para alcantarilla de caños | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 13 | 282 | Cordones de hormigón armado clase VII | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 134 | 2129 | Suministro transporte y elaboración de cemento asfáltico nacional | ton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |
| 134 | 2130 | Suministro transporte y elaboración de emulsiones asfálticas nacionales | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 134 | 2131 | Suministro transporte y elaboración de diluidos asfálticos nacionales | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 89 | 1302 | Adecuación de servicios públicos | global |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Obras de mejora de desagües |  |
| 2 | 7 | Excavación no clasificada a deposito | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 |
| 2 | 51 | Excavación de cuneta | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |
| 13 | 261 | Hormigón armado clase VII para alcantarillas | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |
| Sellado de barreras del nuevo puente Santa Lucia |  |
| 149 | 2360 | Sellado de juntas entre piezas de barrera | c/u |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 387 |
| 47 | 2034 | Sellado de juntas entre barreras y carpeta | m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3104 |
| 133 | 2124 | Impermeabilización superficial 0.5m. ancho | m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3104 |
| 1 | 1 | Movilización | Global |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 | 71 | Recuperación Ambiental | Global |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 17 | 382 | Señalización de Obra | Global |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 81 | 914 | Camioneta con chofer | Veh.mes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 89 | 929 | Alojamiento para inspección | Casa.mes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| Obras Complementarias |  |
| 147 | 2350 | Sendas peatonales | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |
| 148 | 2355 | Calzadas de servicio | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |
| 304 | 3049 | Sonorizadores acústicos | c/u |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 41 | 621 | Defensas metálicas | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7000 |
| 39 | 606 | Refugios peatonales | c/u |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 301 | 3014 | Señalización vertical | m2 (*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 37 | 971 | Demolición de caseta de pesaje | global |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Gestión y Ejecución del Mantenimiento |  |
| 126 | 2066 | Calzada y banquina | Km.mes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3858 |
| 2 | 2044 | Faja de dominio publico y Obras de Arte | Km.mes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4598 |
| 429 | 2405 | Seguridad Vial | Km.mes (**) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4598 |
| 82 | 915 | Automóvil s/chofer | Veh.mes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |
| 81 | 914b | Automóvil c/chofer | Veh.mes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |
| Monto total |  |
|  |  | Monto total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 5% Obras accesorias vinculadas al contrato |  |
|  |  | 5% Obras accesorias vinculadas al contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Notas:

(*) Incluye suministro y colocación de señales con postes de acuerdo a los diseños que entregará el Concedente, a las Normas de Señalización y a lo previsto en las ETCM.

(**) Todos los costos de reposición de señalización horizontal y vertical, incluye tachas reflectivas en los tramos donde hubo obra de rehabilitación de pavimento y obras complementarias, se considerarán prorrateados en la cuota de mantenimiento.