LICITACION P/27

“Ruta 30 - Nuevos Puentes sobre el Aº Yucutujá y Sangrador”

COMUNICADO Nº 6

Montevideo, 9 de junio de 2008

1) Al amparo de lo establecido en la cláusula 10 se realizan las siguientes aclaraciones.

Consulta  N°1

Se consulta si es posible presentar un proyecto con cota de tablero de puente terminado superior a 97.35.

Respuesta

Si, se podría presentar una variante de proyecto de puentes y accesos con cota de tableros de puentes terminados superior a  97.35m. En tal caso dicha variante de proyecto se cotizará por precio global de acuerdo a la cláusula 18 de la Sección 1.

El proyecto carretero deberá cumplir con la cláusula 4.4 de la Sección 7 del Pliego. Dicho proyecto deberá ser 0.15m  por debajo de las cotas de los tableros, y el acordamiento de dicho proyecto carretero con los tableros de los puentes se realizará de acuerdo a la cláusula 3.2.b de la Sección 7 del Pliego.

2) Al amparo de lo establecido en la cláusula 11 de los Documentos de licitación se realizan las siguientes enmiendas.

1)Se sustituye el Numeral 11.3.2 de la Sección 11 de las ETCM por el siguiente:

### Revestimiento de los terraplenes de acceso al puente

Los taludes y banquinas de la zona cementada y los taludes de la zona de transición en una longitud no inferior a 9,00 m y hasta una altura de medio metro por encima de la MCC serán revestidos con bloques de piedra rejuntada o con losetas de hormigón clase VII. Este revestimiento se ejecutará de acuerdo a lo indicado en la lámina tipo Nº 134 E. Podrá también ser ejecutado mediante una losa de hormigón de 15 cm de espesor hecha en  sitio en la cual se marcarán juntas falsas horizontales y según la dirección de las generatrices del talud de 0,5 cm de ancho y 3 cm de profundidad. Irá armado con una malla de hierro de 6 mm de diámetro separados 15 cm  u otra equivalente. Las juntas horizontales irán distanciadas 40 cm  medidos a lo largo del talud y las otras tendrán una separación máxima de 60 cm medidos horizontalmente. Con el revestimiento, en cada acceso se construirá una escalera que permita acceder a la base del terraplén. Todos los revestimientos serán fundados sobre un muro de hormigón ciclópeo de dimensiones indicadas en el proyecto.

En el caso de pasajes superiores no será necesario el revestimiento en la zona de transición.

Ing. Richard Servan